## Slide 1
Учёт плёнки на производстве
Проект внедрения · ООО «БДК»
От недельного плана цеха до конкретного штрипса на складе — полный цикл, с рекомендациями и без лишней бумаги
Коммерческий отдел · Август 2026

## Slide 2
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Проблема
Нет учёта по рулонам
В 1С — только агрегат: «Аляска, 2000 м²», без деления по рулонам, партиям и ширинам
Нет прослеживаемости
Нельзя понять, из какой поставки рулон и куда делся остаток при браке
Остатки теряются
Штрипсы неходовых ширин копятся мёртвым грузом, вместо новых рулонов режут ещё
Три производственных участка запрашивают плёнку по-разному, но фиксируется это только на словах — от начальника цеха до кладовщика.
Учёт плёнки на производстве · БДК
2

## Slide 3
ЧТО МЫ СТРОИМ
Цель проекта
Индивидуальный учёт
Каждый рулон и штрипс — отдельная запись с уникальным ID и партией
Планирование и факт
Недельный план цеха → заявка на плёнку → контроль расхода по участкам
Меньше бумаги
Разделение рулона не требует новой бирки на обе части — только на ту, что уходит на хранение
Меньше отходов
Рекомендация использовать неходовые штрипсы вместо резки новых рулонов
Учёт плёнки на производстве · БДК
3

## Slide 4
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА
От недельного плана до участка
Начальник цеха:
план на неделю
→
Заявка на плёнку
(м², без точных ширин)
→
Склад плёнки:
продольная резка
→
Выдача участку
(точная ширина/длина)
→
Использование
и возврат по факту
Дальше — развилка по участку: окутка царговых и щитовые двери берут рулон целиком (без раскроя, возврат по факту); цельнолистовые режут на месте под точный размер панели.
Возврат — не жёсткое правило по участку, а внутренний регламент: когда материал не нужен, его возвращают, вне зависимости от того, кто им пользовался.
Учёт плёнки на производстве · БДК
4

## Slide 5
МОДЕЛЬ ДАННЫХ
Две единицы измерения — разные уровни
м² — уровень плана
Пока ширина ещё не зафиксирована — целый рулон можно раскроить как угодно. м² дают сопоставимую единицу для вопроса «хватит ли материала на неделю».
Используется: недельный план, заявка на плёнку, общий остаток в карточке материала, план/факт.
Метры погонные — уровень операций
Как только речь о конкретном рулоне или штрипсе фиксированной ширины — м² бесполезны. 50 м² при 400 мм не помогут, если нужно 20 м при ширине 1000 мм.
Используется: склад, выдача участку, раскрой, поиск остатка, ABC-анализ ширин.
Учёт плёнки на производстве · БДК
5

## Slide 6
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Меньше этикеток при разделении
Материал, цвет, толщина и производитель не меняются при разрезке рулона — меняются только ширина и длина. Раз эти параметры не печатаются на бирке (см. далее), делить рулон можно без двух новых этикеток.
Рулон №0231847
1400 мм
→
1000 мм
тот же ID №0231847
Бирка не меняется
400 мм
новый ID + новая бирка
Уходит на штрипсовый стеллаж
Если отрезанная часть сразу и полностью уходит в производство — бирка не печатается вообще, только запись в журнале движений.
Учёт плёнки на производстве · БДК
6

## Slide 7
ФИЗИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Склад плёнки: два типа стеллажей
Рулонные стеллажи
Р-1, Р-2, Р-3…
Целые (непочатые) рулоны. Одна полка = один рулон — крупный, штучное хранение.
Адрес: Р-3-07 (стеллаж-полка)
Штрипсовые стеллажи
Ш-1, Ш-2, Ш-3…
Все штрипсы — независимо от статуса. До ~10 штук на полке, зависит от ширины.
Адрес: Ш-2-04-06 (стеллаж-полка-ячейка)
Стеллаж Б
На цельнолистовых
Штрипсового типа, физически отдельно — там же, где локальный раскрой панелей.
Уже существует — не требует закупки
Сегодня — около 10 стеллажей на складе, число будет расти. Каждый новый стеллаж просто получает следующий номер — переразметка не нужна.
Учёт плёнки на производстве · БДК
7

## Slide 8
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Адресация без софта и этикетка
QR
№ 0231847
ПВХ плёнка
Дуб беленый · 0.35 мм
Классен
Ширина и длина НЕ печатаются
УПД №4421 · паллета 2
Формат адреса
Рулонный: Р-3-07 (стеллаж-полка). Штрипсовый: Ш-2-04-06 (стеллаж-полка-ячейка). Хранится только в приложении и на табличках полок.
Ш-2-04
Табличка на полке — крупный шрифт, читается на ходу стеллажа. Направление у пульта: больше → ВВЕРХ, меньше → ВНИЗ.
Почему без размеров на бирке
Ширина/длина меняются при каждом разделении и расходе — печатать их означало бы перепечатывать бирку постоянно. Актуальные значения — всегда по QR в приложении.
Учёт плёнки на производстве · БДК
8

## Slide 9
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЦЕХА · 1 ИЗ 3
Приёмка партии
Главный экран
Приёмка
Выдача участку
Разделить рулон
Раскрой
Возврат
Поиск остатка
Приёмка
УПД №4421 · паллета 2 из 9
Материал: ПВХ плёнка
Цвет: Дуб беленый
Ширина / длина: 1400 / 500
Печать этикетки
Меню по ролям: каждый сотрудник видит только свои действия. Приёмка создаёт запись и сразу печатает бирку — без ручного ввода в 1С.
Учёт плёнки на производстве · БДК
9

## Slide 10
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЦЕХА · 2 ИЗ 3
Выдача участку и разделение рулона
Выдача участку
Участок: Щитовые двери
Ширина: 850 мм
Длина: 40 м
Найден штрипс — выдать?
Подтвердить
Разделить рулон
ID №0231847 · 1400 мм
Отрезать: 400 мм
Останется 1000 мм — тот же ID
Штрипс 400 мм — нужна бирка?
Печать 1 бирки
Меньше решений вручную: приложение само подбирает штрипс под запрос или предлагает донор-резку прежде, чем резать новый рулон.
Учёт плёнки на производстве · БДК
10

## Slide 11
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЦЕХА · 3 ИЗ 3
Раскрой и возврат остатка
Раскрой (цельнолистовые)
ID №0231902 · 214 м
Отрезать: 2.1 м на панель
Останется 211.9 м — тот же ID
Кусок сразу на окутку
Списать без бирки
Возврат
ID №0231655
Текущая длина: 128 м
Работа завершена, не нужен завтра
Вернуть на склад
Один и тот же экран возврата для всех трёх участков — когда именно возвращать, решает сам участок по своему регламенту.
Учёт плёнки на производстве · БДК
11

## Slide 12
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ И СКЛАДА
Десктоп — дашборд остатков
ID
Статус
Цвет / толщина
Ширина×длина
Стеллаж
Участок
0231847
На хранении
Дуб беленый / 0.35
1400×500
Р-3-07
—
0231902
Выдан участку
Дуб беленый / 0.35
1000×214
Ш-2-04
Цельнолистовые
0231655
Выдан участку
Серый камень / 0.4
1400×128
—
Щитовые двери
0230119
На хранении
Дуб беленый / 0.35
400×500
Ш-1-02
—
Учёт плёнки на производстве · БДК
12

## Slide 13
ПЛАНИРОВАНИЕ
Недельный план и план/факт
Заявка на плёнку (неделя)
Дуб беленый · 0.35
420 м²
Серый камень · 0.4
180 м²
Орех тёмный · 0.35
260 м²
Остатка хватает на все три позиции — сигналов нехватки нет
План/факт — Дуб беленый · 0.35
420 м²
План
268 м²
Факт
64%
Выполнено
Прогноз на конец недели: 380 м² — укладываемся в план
Разбивка по участкам
Щитовые двери
142 м²
Цельнолистовые двери
98 м²
Окутка царговых
28 м²
Учёт плёнки на производстве · БДК
13

## Slide 14
КЛЮЧЕВОЙ ЭКРАН
Карточка материала
ПВХ плёнка · Дуб беленый · 0.35 мм · Классен
612 м²
Общий остаток
268 / 420 м²
Факт / план недели
4
Разных ширин в наличии
Остатки по ширинам — и где они сейчас физически
Ширина
Метры
Статус
Местоположение
1400 мм
500 м
На хранении
Р-3-07 (склад)
1000 мм
214 м
На хранении
Ш-2-04 (склад)
850 мм
40 м
Выдан участку
Щитовые двери
400 мм
178 м
На хранении
Ш-1-02 (склад)
История движений
Раскрой на цельнолистовых, панель 2.1 м
−2.1 м · сегодня
Продольная резка 1400 → 1000 (тот же ID) + 400 (новый)
3 дня назад
Полная лента событий — в приложении, без ограничения по длине.
Учёт плёнки на производстве · БДК
14

## Slide 15
СНИЖЕНИЕ ОТХОДОВ
ABC-анализ ширин и «донор-штрипс»
Запрос: ширина 212 мм. Точного совпадения нет — но есть штрипс 220 мм, который почти не используется (класс C).
Рекомендация приложения
«Есть штрипс №0198, ширина 220 мм, класс C (используется редко). Рекомендуем отрезать 212 мм, отход — 8 мм.»
Оператор подтверждает — или выбирает «резать новый рулон». Выбор фиксируется в журнале для анализа точности рекомендаций.
Классификация по расходу
Топ ~80% расхода в метрах — класс А, следующие ~15% — B, редкие ~5% — класс C
Расчёт автоматический
Пересчитывается ежемесячно из журнала движений, без ручного ввода
Порог отхода
Куски уже минимальной полезной ширины (уточняется с производством) сразу считаются браком
Учёт плёнки на производстве · БДК
15

## Slide 16
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Кто и что делает в системе
Начальник цеха
Формирует недельный план, следит за план/факт
Начальники участков
Суточный запрос ширины/длины, возврат остатка когда не нужен
Цельнолистовые двери — дополнительно
Локальный раскрой на своём стеллаже Б
Оператор склада плёнки
Приёмка партии, печать этикеток, продольная резка, решения штрипс / донор / новый рулон
Кладовщик
Размещение по стеллажам, приём возвратов, выдача под погонаж
Снабженец / закупщик
Только закупка у поставщика — и только по сигналу нехватки (план/факт). В складских операциях не участвует
Учёт плёнки на производстве · БДК
16

## Slide 17
ПРИНЦИП ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Минимум зависимостей от 1С
Основной путь
Ручная кнопка «Закрыть заказ» в приложении. Работает всегда, ни от чего не зависит — на этом пути строится весь MVP.
Опциональное усиление
Событие проведения документа в 1С может нажимать ту же кнопку автоматически — когда обмен будет настроен. Ничего не сломается, если интеграция недоступна.
Учёт плёнки на производстве · БДК
17

## Slide 18
ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ
Roadmap
1
Разметка склада
Все стеллажи (рулонные, штрипсовые) и Б
2
MVP приёмки
Backend + печать этикеток
3
Выдача + разделение
Продольная резка, меньше бирок
4
Все участки
Раскрой на цельнолистовых, возврат
5
План/факт + ABC
Недельный план, донор-штрипс
Учёт плёнки на производстве · БДК
18

## Slide 19
РЕШЕНИЕ РУКОВОДСТВА
Что нужно для старта
Утвердить план
Модель данных, инфраструктура и roadmap из этого документа
Выбрать товарную группу для пилота
Один цвет/материал — на нём обкатываются сканирование и разметка
Закупка оборудования
Принтеры этикеток есть; при необходимости — планшеты для работы/телефоны
От производства — два значения
Минимальная полезная ширина остатка и потребность в месте у окутки/щитовых
Учёт плёнки на производстве · БДК
19

## Slide 20
Вопросы?
Готов приступить к разметке склада и MVP сразу после утверждения плана.